Specifikace herních prvků:

Herní funkce:

- Různorodost a množství herních funkcí, prostorové uspořádání

- Užitná a didaktická hodnota, podněty pro rozvoj psychomotorických dovedností

- Design a originalita, estetické pojetí herních prvků, rozvoj fantazie dětí

- Barevnost provedení

- Vhodnost navržených prvků pro cílovou skupinu (3 - 6 - 15 let)

- Herní sestava ve tvaru věže

  - Rozměry sestavy: 1,50 x 1,50 x 3,00 m

  - Max. výška pádu: 1,50 m

  - Sestava bude obsahovat:

    - nerezová skluzavka z výšky 1,5 m s bočnicemi z HD-PE

    - deskový žebřík z HD-PE s kruhovými výřezy

    - stěna z HD-PE s lezeckými chyty

    - lezecí síť z lana Ø 16 mm, 6 pramenů samostatně opletených, s ocelovou 	vložkou

    - Pevná střecha z HD-PE

    - plošina - výška pádu 1,5 m

- Konstrukce pro houpačky připojená k věži

  - Rozměry konstrukce cca: 5,3 x 2 x 2,5

  - Max. výška pádu: 1,50 m

  - Konstrukce bude obsahovat:

    - houpačkové hnízdo Ø 950 mm s ochranným prstencem z EPDM

    - Klasické houpačkové sedátko pryžové zavěšené na konzole

- Bezpečnostní dopadová plocha:

  - Rozměry cca: 76 m²

  - Max. výška pádu: 2,5 m

  - Popis:

    - pryžové zatravňovací rohože tloušťka 23mm

    - certifikováno pro výšku pádu 2,5m

    - pokládka přímo na trávník nebo na srovnaný povrch bez nutnosti použití 	mechanizace

    - materiál dokonale splyne s trávníkem a je pojízdný běžnými zahradními 	sekačkami

Požadavky na použité materiály a zpracování:

Vyžadujeme použití následujících materiálů a technologických postupů použitých při výrobě herních prvků:

- Herní prvky musejí být prakticky bezúdržbové.

- Herní prvky musejí být certifikovány dle ČSN-EN 1176.

- Hlavním konstrukčním materiálem budou homogenní pestrobarevné plastové desky z vysokomolekulárního polyetylenu _ HD-PE desky s UV stabilizací a žárově zinkovaná ocel (nosné konstrukce, patky).

- Skluzavky budou z nerezové oceli.

- Pokud budou použity dřevěné součásti, musejí být vyrobeny z modřínové mimostředové kulatiny a opatřeny odolnou ekologickou lazurou.

- Lana a lanové sítě budou vyrobeny z lana Herkules Ø 16 mm, 6 pramenů samostatně opletených, s ocelovou vložkou