Technické podmínky pro veřejnou zakázku „Dodávka tabletů pro rozvoj využití ICT pedagogy“ P3 – ZŠ Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace

Specifikace předmětu zakázky / Specifikace nabízeného zboží

| Dotykový tablet: Požadujeme tablet, který je určen pro pedagoga ZŠ s prioritou komfortu v pohybu při výuce a šetrnosti k jeho zraku. Tablet bude mít velikost displeje max. 10" tak, aby nebyl příliš veliký a měl hmotnost maximálně 500 g pro snadnou manipulaci. Displej musí obsahovat min. 3 mil. pixelů pro očím ulevující ostrost písma a grafiky a musí regulovat jas v závislosti na okolním osvětlení. Zároveň musí být z pevného kovového materiálu, aby byl odolný v každodenní výuce, bude mít výkonný procesor, který zajistí plynulost provozu a zabrání nenarušování plynulosti výuky, a velkou kapacitu úložného prostoru, aby mohl pojmout výukové aplikace pro všechny vyučované předměty. Bude opatřen snímači a senzory pro názornou výuku a základním ochranným příslušenstvím. Maximální cena s DPH za jeden tablet je 14 999,99 Kč. | Název nabízeného zařízení *: |
| --- | --- |
| Název položky: | Požadovaná konfigurace: | Konfigurace nabízeného zařízení*: |
| Velikost úložiště: | min. 64 GB |  |
| Velikost displeje | max. 10“ |  |
| Rozlišení displeje: | min. počet pixelů 3. mil. a palec( PPI 2048 x 1536 při 264 PPI |  |
| Procesor: | CPU s minimálním počtem bodů 15000 dle cpubenchmark.net |  |
| Operační paměť: | min. 1 GB |  |
| Hmotnost: | max. 500g |  |
| Baterie: | výdrž min. 10 hodin |  |
| Kamera: | min. 1,2Mpx na přední straně, min. rozlišení 5 Mpx na zadní straně, |  |
| Reproduktory, mikrofon: | Ano |  |
| Rozhraní: | výstup pro sluchátka |  |
| Bezdrátová komunikace: | Wi-Fi a/b/g/n/, bluetooth |  |
| Vestavěné snímače, sensory: | snímač okolního osvětlení, digitální kompas, akcelerometr, gyroskop, GPS navigace |  |
| Materiál konstrukce: | Požadována zvýšená odolnost, tj. např. tělo chassis z kovu nebo slitiny z lehkých kovů, zvýšená odolnost displeje (např. typu Gorilla Glass) nebo jiná obdobná řešení |  |
| Software: | Běžný OS, aktuální verze k roku 2014, sada nástrojů pro práci s kancelářskými dokumenty, tvorba, editace, prohlížení dokumentů ve formátu doc, .docx, xls., xlsx, .ppt, .pptx |  |
| Příslušenství: | Ochranné pouzdro, externí napájení |  |
| Cena za 1 ks bez DPH* |  | Cena za 20 ks bez DPH* |  |
| DPH* |  | DPH 20 ks* |  |
| Cena za 1 ks včetně DPH* |  | Cena za 20 ks včetně DPH* |  |

* Dodavatel povinně doplní požadované údaje

……………………………………………………………..

Jméno a podpis uchazeče či jeho oprávněného zástupce

Razítko